屯昌吉盛农业开发有限公司

屯昌县黄岭农场十一队麻肚岭建筑用花岗岩矿

矿产资源开发利用与保护方案

屯昌吉盛农业开发有限公司

二O一七年十一月

屯昌吉盛农业开发有限公司

屯昌县黄岭农场十一队麻肚岭建筑用花岗岩矿

矿产资源开发利用与保护方案

申报单位：屯昌吉盛农业开发有限公司

法人代表：曾祥友

编制单位：屯昌吉盛农业开发有限公司

法人代表：曾祥友

项目负责人：陈人通

项目审核人：李杰

项目编写人：陈人通、陈运赡

目   录

第一篇  矿区及矿山基本情况	1

一、概述	1

二、矿区矿产资源概况	7

三、矿山基本情况	11

第二篇  矿产资源开发利用	14

一、矿产品需求现状和预测	14

二、主要建设方案的确定	15

三、矿床开采	19

四、矿石加工	38

五、环境保护	38

六、绿色矿山建设	40

七、开发方案简要结论	40

第三篇  地质环境保护与矿山土地复垦	48

一、矿山地质环境影响和土地损毁评估	48

二、矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析	66

三、矿山地质环境治理与土地复垦工程	66

四、地质环境治理与土地复垦工作部署	80

五、经费估算与进度安排	82

六、保障措施与效益分析	88

七、结论与建议	93

一、附表：

1、综合技术经济指标表

2、矿山地质环境保护预防工程和矿山地质灾害治理工程预算书

3、土地复垦工程预算书

二、附件：

1、矿山企业评审申请与承诺表

2、营业执照副本

3、屯昌县黄岭农场一队矿区采矿许可证

4、屯昌县人民政府关于设置黄岭农场十一队采矿权有关问题的批复

5、地质勘查报告评审意见

三、附图

1、矿区地形地质及开采现状图

2、矿区总平面布置图

3、矿区开采终了境界图

4、矿区终了开采境界剖面图

5、采矿方法标准图

6、矿区地质环境问题现状图

7、土地利用现状图

8、矿区地质环境问题预测图

9、矿区土地复垦规划图

10、矿区土地损毁预测图

11、矿山地质环境恢复治理工程部署图

12、矿区土地复垦规划剖面图

13、矿山地质环境保护与土地复垦预防剖面图

# 第三篇  地质环境保护与矿山土地复垦

## 一、矿山地质环境影响和土地损毁评估

### （一）矿山地质环境与土地资源调查概述

1、矿山地质环境概述

矿区地形坡度较大，相对高差较大，未见断裂构造，仅可见少量的节理裂隙分布。矿区北部已形成采坑一个，但据观察，目前未见崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。区内植被发育，大面积为灌木、杂草等，少量种植有槟榔、荔枝等经济作物，未见水土流失等。矿区内无地表水系，周边无居民点及高压线等建筑物，仅矿区东北部有一农场分队，距离矿区约340m，超过爆破安全距离，矿区开采不会对该区造成影响。

综上所述，矿区环境地质条件简单。

小结：矿区植被发育，未见崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，矿区环境地质条件简单，对矿山开采影响较小。

2、土地资源调查概述

根据野外调查，矿区内土地类型主要为其他园地。矿区周边未分布有国家级生态保护的野生植物，矿区附近天然植被多为低矮灌木、杂草为主，当地植被覆盖度达90%以上。依据《屯昌县土地利用现状图（部分）》《，矿区用地面积约64.69亩，其中一般耕地为24.57亩，林地为40.12亩；依据屯昌县土地利用总体规划图（2006-2020年）局部-现行规划》，矿区内土地利用规划为一般耕地和林地；依据《屯昌黄岭农场十一队麻肚岭矿区范围选址示意图》，矿区土地利用规划为一般耕地和林地。根据野外现状调查，矿区土地利用现状多为荆棘和灌木林。详见图3.1、图3.2、图3.3，矿区现状照片见照片3.1。

图3.1  矿区土地利用现状图

图3.2  矿区土地利用总体规划图（2006-2020年）

图3.3   矿区多规合一规划图

照片3.1  矿区现状照片

### （二）矿山地质环境影响评估

1、评估范围和评估级别

1）评估范围

矿山属丘陵区，矿山及周边300m范围内无居民点，矿区周边人类工程活动程度较弱，矿山地质环境条件简单。根据矿山地质环境条件，确定以划定矿区界线、排土场、碎石加工场及堆场、其他工业场地影响地带外延20m作为评估区范围，评估的范围面积为0.1639km2（约折合245.73亩），基本上考虑到了矿山开采活动所能影响到的范围。

2）评估区级别

矿山地质环境影响评价级别由评估区重要程度、矿山生产建设规模、地质环境条件复杂程度决定。

（1）评估区重要程度分级

评估区重要程度分级参照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录B（详见表3.1）。

表3.1  评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 1.分布有500人以上的居民集中居住区 | 1.分布有200～500人的居民集中居住区 | 1.居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下 |
| 2.分布有高速公路、一级公路、铁路、重要湖泊、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施 | 2.分布有二级公路、小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施 | 2.无重要交通要道或建筑设施 |
| 3.矿区紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点） | 3.紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区（点） | 3.远离各级自然保护区及旅游景区（点） |
| 4.有大型水源地 | 4.有中型水源地 | 4. 有小型水源地 |
| 5.破坏耕地、园地，面积大于10 hm2 | 5.破坏林地、草地，面积5～10 hm2 | 5.破坏其它类型土地，面积小于5 hm2 |
| 注：评估区重要程度分级确定采取上一级别优先的原则，只要有一条符合者即为该级别。 |

对照上述评估区重要程度的确定因素及指标，结合本矿山实际，作出如下判定：

①评估区无居民居住，属一般区。

②评估区无重要交通要道、水利、电利工程或建筑设施，属一般区。

③评估区远离各级自然保护区及旅游景区（点），属一般区。

④评估区无水源地，属一般区。

综合判定：根据上一级别优先的原则，评估区重要程度分级为次重要区。

（2）矿山生产建设规模分类

本矿山生产建设规模为21.0万m3/年，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》，该矿山生产建设规模为中型。

（3）矿山地质环境条件复杂程度分级

矿山地质环境条件复杂程度分级参照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（详见表3.2）。

表3.2 露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复 杂 | 中 等 | 简 单 |
| --- | --- | --- |
| 1.采场矿层（体）位于地下水位以下，采场汇水面积大，采场进水边界条件复杂，与区域含水层或地表水联系密切，地下水补给、径流条件好，采场正常涌水量大于10000m3/d；采矿活动和疏干排水容易导致区域主要含水层破坏。 | 1.采场矿层（体）局部位于地下水位以下，采场汇水面积较大，与区域含水层或地表水联系较密切，采场正常涌水量3000～10000m3/d；采矿和疏干排水比较容易导致矿区周围主要含水层影响或破坏。 | 1.采场矿层（体）位于地下水位以上，采场汇水面积小，与区域含水层、或地表水联系不密切，采场正常涌水量小于3000m3/d；采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏。 |
| 2.矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育，存在饱水软弱岩层或松散软弱岩层，含水砂层多，分布广，残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m、稳固性差，采场岩石边坡风化破碎或土层松软，边坡外倾软弱结构面或危岩发育，易导致边坡失稳。 | 2.矿床围岩岩体结构以薄到厚层状结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育中等，存在饱水软弱岩层和含水砂层，基岩风化破碎带厚度5～10m、稳固性较差，采场边坡岩石风化较破碎，边坡存在外倾软弱结构面或危岩，局部可能产生边坡失稳。 | 2.矿床围岩岩体结构以巨厚层状-块状整体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层不发育，残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m、稳固性较好，采场边坡岩石较完整到完整，土层薄，边坡基本不存在外倾软弱结构面或危岩，边坡较稳定。 |
| 3.地质构造复杂。矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有全新世活动断裂，导水断裂切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带）或沟通地表水体，导水性强，对采场充水影响大。 | 3.地质构造较复杂。矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，切割矿层（体）围岩、覆岩和含水层（带），导水性差，对采场充水影响较大。 | 3.地质构造较简单。矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造不发育，断裂未切割矿层（体）围岩、覆岩，对采场充水影响小。 |
| 4.现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多、危害大。 | 4.现状条件下，矿山地质环境问题的类型较多、危害较大。 | 4.现状条件下，矿山地质环境问题的类型少、危害小。 |
| 5.采场面积及采坑深度大，边坡不稳定易产生地质灾害。 | 5.采场面积及采坑深度较大，边坡较不稳定，较易产生地质灾害。 | 5.采场面积及采坑深度小，边坡较稳定，不易产生地质灾害。 |
| 6.地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为同向。 | 6.地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，自然排水条件一般，地形坡度一般20°～35°，相对高差较大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交。 | 6.地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形较平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差较小，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为反向坡。 |
| 注：采取就上原则，6条中只要有一条满足某一级别，应定为该级别。 |

根据收集的矿区地质资料和本次进行的现场地质调查情况分析：

①该矿采用山坡露天开采方式，矿体赋存标高高于地下水位标高，采场汇水面积小，不会受地下水、地表水的影响，全部可以自流排出，采矿和疏干排水不会导致矿区周围主要含水层的影响或破坏。评价区水文地质条件简单。

②矿区内地层简单，经对矿区现有采坑和工程地质调查，矿区地层岩性主要为第四系残坡积物(Qel+dl)和中侏罗世黑云母二长花岗岩中（J2γη）。矿区内基本未见断裂构造。仅见少量规模较小的节理裂隙，岩石新鲜坚硬完整，岩性较单一，与上覆强风化花岗岩层呈渐变过渡关系，工程地质性质良好，厚度大，矿区边坡较为稳定，未发现有滑坡及崩塌地质灾害现象，评价区工程地质条件为良好。

③现状条件下，矿山地质环境问题的类型少、危害小。评价区环境地质条件简单。

④矿山开采结束后露天采坑面积0.0431km2，采场面积及采坑深度较大。岩质边坡较稳定，产生地质灾害的几率不大。

综合判定：根据上一级别优先的原则，矿山地质环境条件复杂程度为中等。

（4）矿山地质环境影响评估结果

综上所述，评估区为一般区、矿山生产建设规模为中型、矿山地质环境条件复杂程度为中等，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（详见表3.3），确定矿山地质环境影响评估等级为二级。

表3.3   矿山地质环境影响评估分级表

| 评估区重要程度 | 矿山生产建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

2、矿山地质灾害现状分析与预测

现状评估包括地质灾害危险性现状评估、含水层影响现状评估、地形地貌景观影响现状评估、土地资源影响现状评估。

1）地质灾害危险性现状评估

根据野外现状调查及资料综合分析，矿山存在的地质灾害主要为采坑高陡边坡危岩崩落。矿山前期经过多年的开采活动，部分地方没有分台阶开采，形成了采坑岩石高陡边坡。采坑高陡边坡零星分布一些小块危岩，从矿区现状调查来看，矿区的剥离层较厚，稳定性较差，在强降雨及爆破产生强震时，易发生危岩崩落，对矿山采矿作业形成严重威胁，现状条件下，采坑高陡边帮局部地段发生坍塌的 可能性等、危险性中等。

综合分析，矿山现状条件下发生高陡边坡坍塌地质灾害的可能性中等，危险性中等，以往矿山开采活动时对矿山地质环境总体影响程度较严重。

2）地质灾害危险性现状预测

根据评价区所处地质环境背景、矿床特征、埋藏条件和开采方式等，预测矿山建设及开采活动，可能引发或加剧的地质灾害类型有崩塌、滑坡、泥石流。

（1）崩塌、滑坡预测评估

矿山未来露采场采用自上而下开采，台阶高度10m，安全平台宽度5m清扫平台宽度8m，台阶坡面角65°，矿区最终边坡角47°（最大边坡高度）。矿区节理裂隙不发育。

从岩体工程类比法可知，本矿区矿体较松散，围岩较为坚硬砂岩，围岩岩体完整性属完整，结构面结合程度属一般，因此矿区边坡类型属Ⅱ-Ⅲ类。

根据《建筑边坡工程技术规范》对花岗岩矿类的边坡类型提供的经验参数：边坡高度在15m以内，开采边坡角度在65°内。

结合《勘查报告》以及上述分析，认为该矿山开采梯级边坡设计高度为10m，设计台阶坡面角取65°较为合理，一般情况下可以避免滑坡、崩塌地质灾害。设计矿区最终边坡角47°（最大边坡高度）、一般情况下可以避免顺向滑坡的可能性，但不排除矿山开采引发滑坡可能，预测滑坡体积约500m3，危害对象主要为矿业活动的人员和机械设备，其危害程度为较轻，危险性分级属小级。

（2）采场发生崩塌、滑坡危害性评估

露天采场边坡高度小，采矿作业导致边坡应力调整和重新分布，坡面产生卸荷松弛形成危石和岩石分离块体，在岩石结构面的不利组合影响下可能产生滑移破坏。矿区岩体节理裂隙统计表明，矿山露天开采，台阶坡面角及最终边坡角均小于矿体层理结构面，开采时产生较大规模的崩塌、滑坡的可能性较小。另外由于坡面节理裂隙分布，岩体分割，局部节理裂隙较发育，岩矿体石较破碎，在采矿中受到振动，破碎岩矿体易沿坡面崩落，对坡脚采矿设备及采矿人员可构成一定的威胁，另外在连续强降雨的情况下，表层岩土水饱和，可能诱发崩塌、滑坡等地质灾害。预测露天采场边坡发生崩塌、滑坡等地质灾害的规模小，发生的可能性小，不会影响到周边居民及建筑与设施，可能造成的经济损失小于100万元，受威胁的人群仅限于采场作业人员，一般小于3人。因此，矿山发生崩塌、滑坡等地质灾害矿山地质环境影响较轻。

预测评估区内采场边坡的稳定状况主要受矿山今后开采活动影响，开挖作业、铲装作业可能会引起边坡的局部崩塌，应引起注意，并采取有效的安全措施。

综上所述，预测露天采场边坡诱发崩塌、滑坡发生的可能性较小，危害程度较轻，对其周边的地质环境影响较轻。地质灾害总体影响程度分级为较轻。

（3）临时排土场发生崩塌、滑坡危险性分析

根据露天境界圈定结果，矿区剥离物为23.02万m3，矿区大部分的剥离可以作为路基和整平的原料，部分风化花岗岩可以作为挡土墙材料，排土场设在矿区采坑内，该处地势相对较平坦，暴雨时有发生小规模泥石流的危险性，危险性分级属小级。

（4）矿区道路边坡发生崩塌、滑坡危险性分析

评估区内道路边坡设计高度为1～4m之间，坡度为2～10°，本项目上部为土质边坡、稳定性较差，下部为岩石边坡、稳定性较好，开采初期采区的上山道路为单壁路堑，纵向坡度小于10%，边坡岩石局部可能松动甚至发生崩塌。预测矿山采矿活动过程中，形成的道路边坡易发生崩塌灾害，其可能发生的规模小、危险性及危害程度小，对矿业活动和周围环境的影响小。

（5）泥石流预测评估

泥石流形成的三个必要条件是：陡峭的地形、充足的水体（流）和大量松散的物质（植被遭受破坏）。

矿区在生产过程中，将改变、破坏原始地质环境条件，弃土、废石等的堆放可能诱发水土流失与泥石流。矿区内存在泥石流的作业场所主要有露天采场和排土场，其中露天采场边坡围岩为坚硬的岩石、不存在大量的松散物和水体条件，因此，预测露天采场诱发泥石流的可能性极小。

综上所述，临时表土堆场不具备了形成泥石流的“陡峭的地形”和“大量松散的物质”和 “充足的水体条件”必要条件。设计采取工程措施如表土堆场截排水工程、挡土墙等安全设施后，预测评估区内表土堆场诱发泥石流地质灾害可能性较小，矿山发生泥石流地质灾害危险性简单，对矿山地质环境影响较轻。

3、矿区含水层破坏现状分析与预测

根据野外地质环境调查，评估区采场底部（最低标高为+140m）均位于当地侵蚀基准面及地下水位以上，矿区及周围主要含水层水位无变化；矿区及周围地表水体主要来源于大气降水，大气降水主要通过松散岩层和岩溶裂隙渗透补给地下水。矿区已有过大部分范围开采，但周围水资源环境受影响较小，矿区底板未见积水现象，对地下水位影响较小，矿区及周边村民无生产生活用水井，对矿区及周边村民生产生活供水影响较小。

1）对水资源影响的预测评估

矿区开采矿种为微—中细粒黑云母二长花岗岩，它不含有有害或有毒元素，现时没有发生任何地质灾害问题。矿山采用山坡露天开采，最终不会形成凹陷，最低开采标高为+140m，位于当地侵蚀基准面及地下水位以上，大气降雨会通过底板排泄到外部地形当中，区内的排土场周边、采坑底板周边布置排水沟。矿山开采对含水层结构、含水层水质、地下水位影响较轻。

矿区周边无地表水系，矿山为正地形开采，未抽排地下水，矿区及周边无村民生产生活用水井，对矿区及周围村民生产、生活供水影响也较小。矿山开采对矿区周边水资源影响的较轻。

2）对水环境影响的预测评估

（1）矿区水文地质

矿区内主要分布为中侏罗世微—中细粒黑云母二长花岗，形成了本区唯一的侵入岩风化裂隙水。据采场开采断面揭露可以看到，表层风化带发育深度为2.50～6.0m m，其裂隙发育中等，在风化带下部微风化或新鲜基岩中，裂隙不发育，仅在局部地段受构造、风化作用的影响，风化裂隙较为发育。地下水就储存于这些风化裂隙中。其富水性属“贫乏的”级别，涌水量均小于5吨/日。

（2）已采坑口充水情况

本次对矿区已采坑口均进行过调查，由于采坑底板凹凸不平，矿坑有少量积水，这说明在侵蚀基准面之上的坑道充水量是极少的，开采结束后，对采坑底板整平，大气降雨的水量根据地势高差自然排出区外。

总之，矿区水文地质条件简单，除局部采坑中有少量充水外，对矿体开采基本无影响。但在矿床开采时要随时注意矿坑涌水量的变化情况。

（3）未来矿坑充水因素分析

由于矿体采用露天开采，未来矿坑充水因素主要有二个，一是第四系残坡积层向下淋滤的水，由于其水量很小，且远离矿体，对未来矿床开采影响不大。另一个充水因素为岩石裂隙充水，据现场现有采坑的调查，矿区内基岩裂隙水充水量较小，采坑内小范围的水基本属大气降雨形成的积水，矿山含水层富水性均不强，对未来矿坑涌水影响不大。

4、矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测

矿山存在一较大采坑，未开采地段其他园地植被较好，局部林木繁茂，生态系统良好，已有的采坑对地形地貌景观产生较大影响。

评估区内矿山建设及采矿活动开始后，形成大面积的露天采场、临时排土场、碎石加工场及堆场、生活办公区、矿山运输道路等，破坏土地面积约9.22hm2，原生植被破坏，对原生的地形地貌景观影响程度较大，使矿区的生态受到破坏，但矿区周边无各类自然保护区、人文景观、风景旅游区。

综上所述，预测矿山建设及开采对地形地貌景观的影响严重。

5、矿区水土环境污染现状分析与预测

1）水土环境污染现状分析

矿山已有过开采，开采已破坏部分土地资源和植被。但矿山开采矿种为微—中细粒黑云母二长花岗岩，不含有害元素，对土地、植被、地表及地下水资源影响较小。

2）水土环境污染预测分析

矿区开采矿种为建筑用花岗岩，矿石化学成分中基本无重金属元素等有毒有害物质，矿区开采后，仅有矿石破碎加工，没有选矿，不产生工业废水，对土地资源的污染只是少量粉尘，范围仅在开采区，程度较轻。矿区的生活污水没有直接排放到周边水系及周边环境。

因此，因此矿山的开采对水土环境未造成污染，预测矿山开采对水土环境污染影响较轻。

### （三）矿山土地损毁预测与评估

1、土地损毁环节与时序

按照方案设计，本矿区从基建期至生产期，矿山的服务年限3.7年，矿山服务期满后进入复垦期。

各损毁地块的损毁时序，可划分基建期、生产期间两个阶段，见图3.4。

图3.4 土地损毁及复垦时序图

（1）建设期

首采区施工：基建期，将进行+210m首采平台的施工，同时修建通往首采区的开拓道路，首采区施工将挖损土地。

道路施工：基建期，将修建连接外部运输道路、及露天采场首采区的运输道路。道路施工将压占损毁土地。

基建期施工包括办公室及机修间施工：基建期将在矿区建设办公室和机修间，将压占损毁土地。

（2）生产期

生产期间，露天采场挖损土地范围将逐步增大，露天采场剥离的表土将堆置在临时排土场，排土场由于属已破坏场地，不计入土地损毁范围。土地损毁时序见表3.4。

表3.4土地损毁时序表   单位：hm2

| 损毁时序 | 总面积 | 损毁时序及面积 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 基建期 | 生产期 |
|  |  | 0.4年 | 3.3年 |
| 露天采场 | 4.31 | 1.0 | 3.31 |
| 运输道路 | 1.53 | 0.93 | 0.6 |
| 排土场 | 1.61 | 0 | 1.61 |
| 碎石加工场和堆料场 | 1.65 | 0.61 | 1.04 |
| 生活办公区 | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 总 计 | 9.22 | 2.66 | 6.56 |

2、已损毁各类土地现状

本项目为新建矿山，但区内外都有过开采活动，矿区目前存在一采坑，采坑面积约16095m2，作为排土场使用，土地现状为有林地。

3、拟损毁土地预测与评估

根据现场勘查，本项目现状矿山已有过开采。根据设计方案（本项目剥离的表土堆存在排土场，剥离矿石运至碎石加工场。

本项目拟损毁土地由露天采场、运输道路、排土场、碎石加工场和堆料场等3部分组成。

1）露天采场

（1）损毁土地面积及土地利用现状

露天采场设计开采范围拟损毁土地总面积4.31m2，其中基建期拟损毁土地1.0hm2，生产期逐步损毁土地3.31hm2。露天采场土地利用现状为其他园地。露天采场土地利用现状可见表3.5。

表3.5  露天采场土地利用现状统计表  单位：hm2

| 类型 单元 | 总计 | 01耕地 | 03林地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 013旱地 | 031有林地 |
| 露天采场 | 4.31 | 1.60 | 2.71 |

（2）开采方式、采场境界及损毁土地类型

屯昌县黄岭农场十一队麻肚岭建筑用花岗岩矿矿区为典型的山坡地形，设计采用露天开采方式，全部采用公路开拓汽车运输，运输汽车直接在采场工作面进行装载。露天采场损毁土地类型为挖损。

（3）开采顺序、开采工艺及土地损毁时序

本项目设计垂直方向按照自上而下的顺序进行开采；水平方向按照自西向东的顺序进行开采。露天采场台阶高度10m。

本项目采矿工艺流程：覆盖层剥离（含表土剥离）——钻孔——爆破——二次破碎——挖掘机挖装——运输加工。基建生产过程中，随着分层开采深度的加大，露天采场上部固定边坡、安全平台和运输平台（固定）将逐步形成。

2）矿山运输道路

运输道路占地面积1.53hm2，土地利用现状为有林地。运输道路土地利用现状见表3.6。

表3.6 运输道路土地利用现状统计表 单位：hm2

| 类型 单元 | 总计 | 03林地 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 031有林地 |
| 运输道路 | 1.53 | 1.53 |

3）排土场

排土场布置在矿区旁边采坑内，场地面积约1.61hm2（堆放土方时压占露天采场0.49hm²），拟损毁土地利用现状为有林地，其场地的土地利用现状见表3.7。

表3.7  排土场土地利用现状统计表  单位：hm2

| 类型 单元 | 总计 | 01耕地 | 03林地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 013旱地 | 031有林地 |
| 排土场 | 1.61 | 0.75 | 0.86 |

4）碎石加工场和堆料场

碎石加工场地及堆料场布置在矿区北侧空地上，两区相连且相通，总占地面积约1.65hm2，拟损毁土地利用现状为旱地，其场地的土地利用现状见表3.8。

表3.8  碎石加场地及堆场土地利用现状统计表  单位：hm2

| 类型 单元 | 总计 | 01耕地 | 03林地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 013旱地 | 031有林地 |
| 碎石加工场和堆料场 | 1.65 | 0.3 | 1.35 |

5）办公生活区

其他工业场地主要包括机修房、材料库、办公生活设施等。总占地面积0.12hm2。拟损毁土地利用现状为其他园地。工业场地土地利用现状见表3.9。

表3.9  生活办公区土地利用现状统计表  单位：hm2

| 类型 单元 | 总计 | 03林地 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 031有林地 |
| 生活办公区 | 0.12 | 0.12 |

### （四）矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

1.矿山地质环境保护与恢复治理分区

1）分区原则

（1）分区依据

根据评估区地质环境条件、可能引发的矿山地质环境问题分析、现状评估及预测评估，并结合矿山工程特点，对评估区进行分区。主要依据如下：

①根据矿山施工建设时段基本相同、工程布局相对集中等划分矿山地质环境保护与恢复治理区。

②根据矿山各场地功能、施工特征、施工工艺、施工组织及开发利用、治理状况等划分矿山地质环境保护与恢复治理分区。

（2）分区原则

①综合分析原则

根据开发利用方案及矿山地质环境综合调查成果，按照地质环境问题类型、分布特征及其危害性，结合矿山地质环境现状评估、预测评估情况进行综合分析，分区界线重点考虑以下要素：1）地貌单元界线、矿山规划功能区域界线；2）地层界线；3）构造单元界线；4）地质环境问题分布及影响范围。

其中地质环境问题包括已发和预测的类型、稳定状态及治理难易程度等要素，地质环境问题危害程度包括损失程度及社会影响等要素。据综合分析结果按《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（即表3.10）要求完成矿山地质环境保护与恢复治理分区。根据区内地质环境问题类型的差异，进一步分为亚区。

表3.10   矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 分区级别 | 矿山地质环境影响程度 |
| --- | --- |
|  | 现状评估 | 预测评估 |
| 重点 | 严重 | 严重 |
| 次重点 | 较严重 | 较严重 |
| 一般 | 较轻 | 较轻 |
| 注： 现状评估与预测评估结果不一致的采取就上原则进行分区。 |

②主导因素原则

在综合分析、评估区内不同时期、不同部位出现的评估单元类型的主导因素进行较为准确定性的基础上，对主导因素采用半定量～定量的量化指标进行判断与评估，尤其要注意不同主导因素的转换。

③因地制宜的原则

根据当地的自然条件、区位和破坏状况等因地制宜确定其适宜性，不能强求一致。

④遵守规范的原则

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》表F（即表3.8）为指导，以矿山地质环境影响程度分级为基础进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。

2）分区方法及结果

（1）分区方法

①分区因素

评估区内已发及预测地质灾害的类型、规模，危害性、危险性；居民的分散程度，建筑的规模，造成经济损失的大小，受威胁的人数等；含水层涌水量，含水层水位下降程度，地下水污染程度，影响矿区及周围生产、生活供水程度；评估区原始的地形地貌景观影响和破坏程度，特别各类村庄或居民点、规划的建（构）筑物、主要交通干线两侧可视范围内，地形地貌景观影响程度；占用或破坏其他园地、草地、荒山、未开发利用土地、耕地的范围大小等；矿山建设及开采活动的功能性规划区域界线等。

②分区级别

根据上述分区因素，矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为重点防治区（地质环境影响严重区），次重点防治区（地质环境影响较严重区）和一般防治区（地质环境影响较轻区）三个级别。

（2）分区结果

根据采矿活动造成的地质灾害及对含水层、地形地貌、土地资源地质环境影响的分析得出矿山地质环境现状评估结果和预测评估结果，按照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（见表3.11）中分区原则，将矿山地质环境保护与恢复治理区域划分为重点防治区（Ⅰ）、次重点防治区（Ⅱ）和一般防治区（III）。

表3.11  评估区矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 分区名称及编号 | 分布情况 | 地质环境条件 | 矿山地质环境现状评估 | 矿山地质环境预测评估 | 防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 | 亚区 | 范围 | 面积 （hm2） | 百分比 （%） |  | 地质 灾害 影响 | 含水层影响 | 地形地貌景观影响 | 土地 资源 影响 | 影响 程度 分级 | 地质 灾害 影响 | 含水层影响 | 地形地貌景观影响 | 土地 资源 影响 | 影响 程度 分级 |  |
| 重点防治区 （Ⅰ） | Ⅰ-1 | 露天采场 | 4.31 | 26.30 | 中等 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 较严重 | 较轻 | 较轻 | 严重 | 较严重 | 较严重 | 工程措施 生物措施 监测措施 |
| 次重点防治区 （Ⅱ） | Ⅱ-1 | 矿区道路 | 1.53 | 9.33 | 简单 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 生物措施 监测措施 |
|  | Ⅱ-2 | 碎石加工场 、堆料场 | 1.65 | 10.06 | 简单 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 较严重 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 较严重 |  |
|  | Ⅱ-3 | 排土场 | 1.61 | 9.82 | 简单 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 较严重 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 较严重 |  |
|  | Ⅱ-4 | 生活办公区 | 0.12 | 0.73 | 简单 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 较严重 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 较严重 |  |
| 一般防治区(Ⅲ) | III-1 | 重点、次重点范围外区域 | 7.17 | 43.74 | 简单 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 监测措施 |

2、土地复垦区与复垦责任范围

（1）复垦区

矿区复垦区总面积9.22hm2。包括露天采场、矿山道路、碎石加工场及堆料场、排土场、生活办公区等5个部分，矿山道路作为矿山地质环境监理和护管留用，不做为复垦范围。

（2）复垦责任范围

矿山服务期满后，露天采场、运输道路、工业场地将进行复垦。复垦责任范围面积为9.22hm2。

3、土地类型与权属

（1）土地类型

本矿区复垦责任范围面积为9.22hm2，根据屯昌县国土资源主管部门提供的土地利用分幅现状图，确定复垦责任范围内土地利用类型为其他园地，详见表3.12。

表3.12  复垦责任范围内土地利用现状表    单位：hm2

| 土 地 分 类 | 面积 | 比重（%） |
| --- | --- | --- |
| 一级类 | 二级类 |  |  |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 2.51 | 27.2 |
| 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 6.71 | 72.8 |
| 总计 | 9.22 | 100 |

（2）土地权属

本矿区复垦责任范围内土地属黄岭农场镇所有。整个生产项目区土地权属清楚，无土地权属纠纷。复垦责任范围内土地权属可见表3.13。

表3.13 复垦责任范围内土地权属表   单位：hm2

| 权属 | 土地利用现状 | 总计 |
| --- | --- | --- |
|  | 01耕地 | 03林地 |  |
|  | 013旱地 | 031有林地 |  |
| 屯昌县黄岭农场十一队 | 2.51 | 6.71 | 9.22 |
| 总 计 | 2.51 | 6.71 | 9.22 |

## 二、矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

### （一）矿山地质环境治理可行性分析

根据矿山地质环境影响评估报告及现场调查，屯昌县黄岭农场十一队主要地质环境问题是工作坡面角过陡、底板凹凸不平、局部出现伞岩等会造成崩塌和滑坡隐患，矿山露天采场和临时堆料场破坏土石环境影响较重。

1、技术可行性分析

矿山只在开采过程中会形成台阶式边坡，且该矿种开采工艺简单，矿山属山坡型矿山，正地形开采，矿山开采后形成一个标高为+140m的底板，不存在高陡边坡，技术上是可行的。

2、经济可行性分析

本矿山恢复治理范围主要在露天采场、碎石加工场、2号排土场及生活区等工业用地，主要工程为对这部分场地的治理和复垦，矿区恢复治理投资规模较小，见效快，在经济上具有可行性。

3、 生态环境协调性分析

1）地表的影响

本矿种为露天开采矿，地表大面积种植菠萝，矿区开采结束后对地表的影响主要为露天采矿对地表的挖损，改变其原地形、地貌，使原有坡地变成平地，改变地表生态环境，地表的植被全部移除，对两个底板进行矿山恢复治理后，可以使得开采过后的平地达到绿化，从而改变地表视觉景观。

2）地下水的影响

矿区位于当地侵蚀基准面以上，矿山采用露天开采，对地下水的影响较小。

3）对土壤、生物的影响

矿山工业场地、堆料：其地表被压占，改变了原有土地利用状况，使农业生态系统发生局部变化，且在一定时期内处于不可变更的状态。

露天采场：损毁地块的完整性，地表土壤被剥离，原有植被遭受破坏，从而引起土地质量退化，降低其生产能力。

由于复垦区域土壤遭受不同程度的损毁，区域内的动物、微生物等也将遭受不同程度的影响。

矿山地质环境恢复治理的措施主要是矿区周边布置安全警示牌、竖立安全警示牌，对场地进行整理，改善贫瘠土地，提高土地使用率，使周边的生物逐步进入新的环境区，建立新的生态环境体系。

### （二）矿区土地复垦可行性分析

1、复垦区土地利用现状

根据调查和资料收集，复垦区土地利用现状大部分为林地，局部为旱地，地表大面积种植橡胶树。

2、土地复垦适宜性分析

1）土地适应性分析原则

对于生产建设项目损毁土地的复垦方向，就是最大程度的恢复原地形地貌和土地利用类型。土地复垦方向尽可能原（周边）土地利用方式或土地利用总体规划保持一致，对于无法完成恢复的损毁土地，应寻一定的原则进行土地复垦适宜性分析，这些原则包括：

①符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调。土地利用总体规划是从全局和长远的利益出发，以区域内全部土地为对象，对土地利用、开发、整治、保护风方面所作出的统筹安排。土地适宜性评价应符合土地利用总体规划，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源，同时也应与其他规划向协调。

②因地制宜，农用地优先的原则。土地利用受周围环境条件制约，土地利用方式必须与环境特征相适应。根据被损毁前后土地所拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势，宜农则农、宜林则林，宜牧则牧，宜渔则渔。

③自然因素和社会经济因素相结合原则。在进行复垦责任范围内北损毁的土地复垦适宜性评价时，既要考虑它的自然属性（如土壤、气候、地貌、水资源等），也要考虑它的社会经济属性（如种植习惯、业主意愿、社会需求扽）。确定损毁土地复垦方向需综合考虑项目区自然、社会经济因素等。复垦方向的确定也应该类比周边同类项目的复垦经验。

④综合效益最佳原则。在确定土地的复垦方向时，应首先考虑其最佳综合效益，选择最佳的利用方向，根据土地状况是否适宜为某种用途的土地，或以最小的资金投入取得最佳的经济、社会和生态环境效益，同时应注意发挥整体效益，即根据区域土地利用总体规划的要求，合理确定土地复垦方向。

⑤经济可行与技术合理原则。土地复垦所需的费用应在保证复垦的完整、复垦效果达到复垦标准的前提下，兼顾土地复垦成本，尽可能减轻企业负担。复垦技术应能满足复垦工作顺利开展、复垦效果达到复垦标准的要求。

2）评价单元类型划分方法

土地适宜性评价单元类型是评价的基本单元，同一评价单元类型内的土地特征及复垦利用方向和改良途径应基本一致。将矿山破坏土地划分为两个单元，即压占和挖损，详细见表3.14。

表3.14      破坏土地适宜性评价单元类型划分表

| 破坏类型 | 评价单元 | 土地面积（hm2） |
| --- | --- | --- |
| 压占 | 碎石加工及堆场 | 1.65 |
|  | 矿山道路 | 1.53 |
|  | 排土场 | 1.61 |
|  | 生活区及其他工业场地 | 0.12 |
|  | 小计 | 4.91 |
| 挖损 | 露天采场 | 4.31 |
|  | 小计 | 4.31 |
| 合计 | 9.22 |

3）破坏土地复垦初步方向的确定

确定土地复垦初步方向，该方向应与当地的自然生态环境相适应，与项目区相关政策相一致，要有经济、社会和群众基础，从而有利于最大限度地发挥改复垦项目的综合效益和长远效益，使经济效益、社会效益和环境效益相统一。

根据我国土地复垦行业标准中的各种土地复垦的技术指标要求，工程项目土地复垦适宜性评价中耕地方向、林地方向和草地复垦方向及其他农用地复垦方向。

露天采场：开采结束后，露天采场会形成台阶以及一大底板，地形地貌以及地表植被完全被破坏，矿石裸露地表，本方案拟将露天采场复垦为有林地。

碎石加工场及堆料场：碎石加工场布置在矿区东北侧，距离矿区范围边界约130m，靠近外部运输道路。碎石加工场表面植被已破坏，本方案拟将碎石加工场及堆料场复垦为有林地。

矿区道路：矿石道路系统的修建不仅为本矿山生产运输提供服务，也为当地村民进行农业生产生活提供了方便，起到了改善区域交通条件的作用，因此，矿山服务年满后将其作为乡村公路保留。

排土场：排土场为矿区东侧的老采坑内，场地已剥离，矿山剥离的表土运往排土场进行排放，所以该部分破坏性质是压占，本方案拟排土场复垦为有林地。

4）复垦方案的确定

根据矿山建设和生产土地破坏状况、立地条件、复垦资源及适宜性等综合分析。本项目区土地复垦范围为压占、挖损破坏土地。复垦方案主要根据项目区实际情况和土地复垦可行性评价结果进行确定。

（1）开采结束后原部分剥离表土堆积在采场旁的采坑内，作为矿区复垦使用。

（2）复垦时将本矿的道路系统作为乡村公路进行保留。

（3）压占、挖损地复垦：根据建设单位与当地村民签订协议，在矿山服务期满后需对破坏的土地进行恢复治理。因此本矿在现有资源配置的条件下，矿区道路作为后期矿山恢复治理的通道，留有继续利用，不作为复垦目标；其他场地均复垦为有林地（见表3.15）。

表3.15                   土地复垦方向的确定

| 评价单元 | 评价面积（hm2） | 破坏方式 | 破坏时间 | 破坏前地类 | 复垦方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 4.31 | 挖损 | 永久 | 旱地、有林地 | 有林地 |
| 碎石加工场及堆料场 | 1.65 | 压占 | 临时 | 旱地、有林地 | 有林地 |
| 矿山道路 | 1.53 | 压占 | 临时 | 有林地 | 其他 |
| 排土场 | 1.61 | 压占 | 临时 | 林地、园地 | 有林地 |
| 生活办公区 | 0.12 | 压占 | 临时 | 旱地 | 旱地 |
| 合计 | 9.22 |  |  |  |  |

3、水土资源平衡分析

通过损毁土地单元适宜性评价、土地损毁程度分析和现有资源可以看出评价单元不能复垦为农用地的限制性因素主要为有效土层厚度、灌溉条件、地表稳定性和地块平整度等。因此，通过进行资源的不同配置，提高复垦单元的因素方向也不尽相同，确定的技术路线与方法也不一样。下面将进行三种不同的资源配置，提出不同的复垦方案，对比分析后选取最佳方案。

根据矿区内的地理情况和现有的资源状况，在复垦时，土源是复垦的重要指标，土源必需要有保证，因此这里首先进行土源调配，具体方法如下：

由于矿山道路可持续利用，不对其复垦，碎石加工场及堆料场、生活办公区等临时场地只对表面部分土源剥离，其本身剥离层厚度足够复垦为林地，整理后可挖穴植树，对于露天采场区域和排土场，开采过后矿石裸露地表，原有土源堆积在排土场内，矿区复垦的土源可从排土场进行提取，各单元复垦后能达到的预期土层厚度见下表具体单元资源配置详见表3.16、3.17。

表3.16           挖损土地基本情况及土源分析平衡表

| 评价单元 | 复垦面积 （hm2） | 原土壤厚度 （cm） | 清除土层厚度 （cm） | 复垦土层 厚度 （cm） | 复垦可 用土量 （m3） | 复垦所需土量 （m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 区域 | 4.31 | 500 | 500 | 底板＝1000 台阶：80 | 12万 | 20395 | 原土复垦 |
| 排土场 | 1.61 |  |  | 原地平整 | 12万 | 99605 | 原土复垦 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 120000 |  |

注：复垦可用土量等于剩余土层厚度经过深翻或表土剥离后乘以其相应的面积而得，复垦客土量等于复垦土层厚度乘以其相应的面积而得。

| 表3.17 露天采场平台及底板复土量工程计算一览表 |
| --- |
| 序号 | 台阶标高 | 复土（宽：m） | 复土（长：m） | 复土（厚：m） | 复土量（m³） | 备注 |
| 1 | 210 | 4.30 | 97 | 0.70 | 291.97 | 挡土墙宽0.7m，安全平台台阶宽5m，清扫平台台阶宽8m，复土宽度要扣除挡土墙宽度 |
| 2 | 200 | 7.30 | 162 | 0.70 | 827.82 |  |
| 3 | 190 | 4.30 | 280 | 0.70 | 842.80 |  |
| 4 | 180 | 4.30 | 336 | 0.70 | 1011.36 |  |
| 5 | 170 | 7.30 | 540 | 0.70 | 2759.40 |  |
| 6 | 160 | 4.30 | 548 | 0.70 | 1649.48 |  |
| 7 | 150 | 4.30 | 502 | 0.70 | 1511.02 |  |
| 8 | 140 | 底板平台面积：11501 | 1.00 | 11501.00 | 140m为采坑底板平台，复土1m厚 |
| 9 | 合计 |  |  |  | 20394.85 |  |

1）土源分析

本矿山为新建矿山，开采区域土地未损毁，因此，复垦土壤资源来源于本矿山剥离表土。依据地质勘查报告及分层矿岩量圈定结果，开采境界内需剥离实方量为23.02万m3（按照岩土松散系数1.25计算，松方量为29.95万m3），矿区剥离土主要是第四系残坡积层和表层风化—半风化花岗岩，其中60%可以装运至我司砖厂做为制砖配料使用。剩下的剥离量（松方）约12万m³，可以堆积在临时排土场内，而回填所需土壤约2.04万m3，剩余的土量在排土场内就地平整，土源较充足，可以满足复垦区复垦为林地的要求。

2）水源分析

复垦区无常年性地表河流等地表水体，无蓄水池、排水沟等农田水利设施，植被的灌溉主要靠天然降雨，年平均降雨量2400毫米左右，主要集中在夏季。

综上所述，根据水土资源平衡分析后，其采场原占用地绝大部分为菠萝地，小部分为灌木，资源配置后能够复垦为有林地，现对资源配置后的三种方案进行比较（详见表3.18）。

表3.18   宜草方向配置后资源情况表

| 评价因子 复垦单元 | 有效土层厚度 | 平整度 | 林地结构 | 管护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场区域 | 方案一 | 80cm | ＜5° | 乔木 | 3个月 |
|  | 方案二 | 50cm | 15°-25° | 灌草结合 | 3个月 |
|  | 方案三 | 20cm | ＜25° | 园地 | 3个月 |
| 排土场 | 方案一 | 80cm | ＜5° | 乔木 | 3个月 |
|  | 方案二 | 50cm | 15°-25° | 灌草结合 | 3个月 |
|  |  | 20cm | ＜25° | 园地 | 3个月 |

通过比较，露天采场、排土场区域宜采用第一种方案。

4、 土地复垦质量要求

根据《土地复垦技术标准（试行）》（土地管理局，1995年7月）文件规定，复垦成农林牧是复垦标准如下：

1）耕地复垦技术标准

根据项目区的地形地势和土地利用类型，土地平整的标准为，土地平整后坡度小于5度，覆土层厚度不小于0.5m，其中耕种层厚度不小于0.25m，表土沃土层厚度不小于0.10m，覆土层内不含障碍层，耕作层砾石含量不大于10%，土壤pH值6.5-7.5。有毒有害元素含量满足土壤环境质量标准要求。

2）林地复垦技术标准

对于规划范围内的破坏土地复垦为林地时，地面覆土0.3米以上，采用坑栽时，坑内放少量客土或人工土。林地复垦，以水土保持为主，也可改变环境条件，符合《农、林、牧生产用地污染控制标准》。

3）园地（菠萝用地）复垦技术标准

对规划范围内的破坏土地复垦为草地时，覆土厚度为0.2—0.3米之间沉实土壤，覆土厚场地平整地面坡度不超过25度，覆土的土壤PH值在5.5—5.8范围内，含盐量不大于0.3%，符合《农、林、牧生产用地污染控制标准》。

## 三、矿山地质环境治理与土地复垦工程

### （一）矿山地质环境保护

1、目标任务

坚持科学发展，消除矿山滑坡、崩塌地质灾害隐患，最大限度地修复矿山地质环境，依据土地复垦适宜性评价结果和土地权属人意愿，以及对损毁土地复垦时需按原地类复垦的原则，使其达到可利用状态，努力创建绿色矿山，使矿业经济科学、和谐、持续发展，预期达到一个安全、卫生舒适的工作生活环境并造福于后人。根据开采周期情况，本矿山地质环境保护与土地复垦预防属于生产建设阶段实施。

2、主要技术措施

①竖立安全警示牌

在采坑四周显眼地段竖立安全警示牌，提醒过往村民注意安全，以免不慎跌入采坑，造成危害。考虑到警示牌长期使用，将使用铁皮制作，长约80cm，宽约50cm。共需竖立警示牌17块。由于矿山服务年限较长，安全警示牌可能遇到台风等不可抗拒遭到破坏，预计警示牌在整个矿山治理服务期遭到破坏的可能性为30%，则需要新增警示牌数量约5块，则总需要备用的警示牌为22块。

②在采坑外围5m内种植一排野菠萝作为安全隔离带，野菠萝可以阻止人、牲畜进入采坑。野菠萝种植株距为0.5m，需种植野菠萝长度为786m，共需种植野菠萝1572株。

③铁丝网围栏

在距采坑最终边帮5m处设置安全围栏，围栏由三道带刺铁丝网，水泥混凝土立柱组成，石柱截面15×15cm，间距4m，高2.0m，地面高度1.4m，基础部分0.6m，围栏总长度为822m，则安全铁丝网长度约：822×3=2466m，预制混凝土立柱需要混凝土27.8m3。

3、主要工程量

矿山地质环境保护与土地复垦预防是对开采前期对露天采场的保护，以及开采作业安全防范做好必要的措施。具体为竖立安全警示牌以及增加安全隔离带，其工程量见表下:

表3.19    矿山地质环境保护与土地复垦预防工程量表

| 开采阶段 | 治理工程 | 工程项目 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质环境保护与土地复垦预防 | 安全警示牌 | 安全警示 | 块 | 22 | 生产建设阶段 |
|  | 安全隔离带 | 种植野菠萝 | 株 | 1572 |  |
|  |  | 野菠萝三级养护（三个月） | 株/月 | 4716 |  |
|  | 铁丝网围栏 | 铁丝网 | m | 2466 |  |
|  |  | 水泥立柱（混凝土） | m³ | 27.8 |  |

### （二）矿山地质灾害治理

1、目标任务

矿山地质灾害治理后地形地貌与当地自然环境、景观相协调，消除地质灾害和安全隐患；矿山地质灾害治理地段边坡稳定性可靠；矿山地质灾害治理地段场地有控制水土流失的措施。根据开采周期情况，本矿山地灾治理工程属于生产建设阶段实施。

2、工程设计

①边坡修整工程设计

露天采场在不断的开采过程中，将会形成越来越多的采坑边坡，需要对矿区高陡边坡进行清理危岩，修整区域主要是高陡边坡地段（特别是矿区西侧）。

②防治水工程设计

矿山生产建设阶段在采场外围高地势处及排土场、采坑底板周边修建简易截水沟，防治外围雨水冲入采坑内，排水沟采用人工方式挖掘，截水沟断面为梯形，根据当地的降雨量及其采场汇水情况，本设计规格为顶宽0.5m，底宽0.5m，深0.5m。

③排土场挡土墙设计

本矿山的排土场局部形成高陡边坡，为了防止水土流失，在雨水冲刷下发生崩塌等地质灾害，本方案设计在排土场地势较低处修建片石铁丝笼。片石铁丝笼规格为底长×宽×高为2m×2m×3m。

④台阶挡土墙设计

在矿山生产过程中做到边生产边治理。对已形成的开采台阶及时进行治理。台阶植树采取在每级台阶边缘修建片石挡墙，挡墙规模为顶宽×底宽长×高=0.3m×0.7×0.8m。

⑤边坡监测工程设计

要求本项目在矿山生产建设阶段和闭坑后综合治理阶段做好矿山的地质灾害监测工作，监测工作主要是对采坑边坡稳定性进行检查和监测。主要采用地表观测法和人工监测法，地表观测法首先选择3个关键位置的边坡隐患点作为监测点，每个监测点埋设1根高15cm的水泥柱，定期进行观测监测点的沉降、位移情况。

3、技术措施

矿山地质环境保护与恢复治理的主要措施是：

①边坡修整技术措施

为防止崩塌事件的发生，确保采场人员及机械设备的安全，应采取边开采边治理的措施，人工消除危石，满足边坡稳定性的要求。估算得需要修整边坡危岩体积为500m3。

②防治水工程技术措施

开挖截水沟应确保在采场安全距离进行作业，经圈定，截水沟总长约780m，截水沟规格：0.5m×0.5m，则在采场外围共需开挖土石方量为195m3，水泥砂浆硬化沟底和沟面1170㎡。

③排土场铁丝笼挡土坝工程技术措施

修建的挡土墙高度为3m，经计算，排土场挡土坝长度为24m，铁丝笼规格：2m×2m×3m，则需要12个铁丝笼，每个铁丝笼需要的片石为12m3，供需片石量144m³，根据经验数据，每立方铁丝笼需要3#的铁丝约10公斤，则需要的铁丝约1440公斤。

④台阶挡土墙工程技术措施

本矿区开采结束后，台阶总长度约为2465m，故修建挡土墙长度约为2465m，干砌挡土墙的截面积为0.4m2，覆土则需要修建台阶干砌片石挡土墙986m3。

⑤边坡监测工程技术措施

通过测量不同时段水泥柱的标高和坐标，可有效的监测出该点的位移和沉降情况，从而查明隐患点的变化情况，进而对可能发生的地质灾害作出预警。人工监测方法指安排专门人员对采坑边坡实行定期和不定期的巡查和排查工作，并负责对所竖立的安全警示牌进行检查，维护和更换等，同时做好矿山各种环境地质问题及地质灾害隐患治理、防治工作，并做好矿山生产“三废”排放的监测。矿山监测工作年限为3.7年（矿山闭坑后延续观测0.5年），其中矿山开采阶段边坡稳定性观测频率为1次/1月，共48次，人工监测为2次/月，共96次。闭坑后边坡稳定性监测为1次/4个月，共2次，人工监测为1次/2个月，共6次。

4、主要工程量

矿山地质灾害的工程主要是在矿区开采后对采场的高陡边坡、台阶进行治理，消除地质灾害隐患，对边坡稳定性进行监测。具体的工程量见表3.20。

表3.20  矿山地质灾害治理工程量

| 治理阶段 | 治理工程 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质灾害治理 | 边坡修整 | 边坡危石清除 | m³ | 500 | 生产建设阶段 |
|  | 排水系统 | 截、排水沟人工挖土方 | m3 | 195 |  |
|  |  | 水泥抹面硬化 | ㎡ | 1170 |  |
|  | 排土场挡土墙 | 片石 | m3 | 144 |  |
|  |  | 铁丝笼 | 公斤 | 1440 |  |
|  | 台阶 | 干砌片石挡土墙 | m3 | 986 |  |
|  | 边坡监测 | 监测点制作 | 点 | 3 |  |
|  |  | 边坡稳定性监测点 | 次 | 48 |  |
|  |  | 人工监测 | 次 | 96 |  |
|  | 边坡监测（闭坑后） | 边坡稳定性监测点 | 次 | 2 | 闭坑阶段 |
|  |  | 人工监测 | 次 | 6 |  |

### （三）矿区土地复垦

1、目标任务

遵循“以人为本”的原则，在闭坑过程中，矿山土地复垦方案的目标为：①对矿山地质环境总体影响严重和较严重的地区进行综合治理，建设绿色矿山；②减少矿山开采对周边地质环境的影响及破坏，保护矿山地质环境，使得矿山开发与周边环境协调发展。主要任务为矿对开采完台阶平台进行恢复治理，采场边坡做初步绿化。闭坑期对矿山环境进行恢复治理，复垦率 100%。根据开采周期情况，本矿山土地复垦属于闭坑阶段实施。

2、工程设计

根据前述的土地复垦任务以及复垦后土地的用途和标准，对屯昌县黄岭农场十一队麻肚岭建筑用花岗岩矿破坏的土地进行复垦工程设计如下：

1）建设生产期工程设计

农田防护与生态环境保持工程：矿山工业场地多为散发粉尘、噪声和有害气体的区段，绿化以种植具有抗性和防护性的树种为主，本矿山全部复垦为马占相思。

2）闭矿后土地复垦工程设计

①覆土工程

复垦时用自卸汽车将临时排土场堆放的表土运至露天采坑及开采平台，根据估算，采坑底板需要覆土量11501m3，覆土厚度为1m；台阶需要覆土量为8893.85m3，覆土厚度为0.7m，共需运土量20394.85m3，土壤培肥后直接种植木苗。土源来自堆存在临时排土场的表土，无需外购。

⑤临时建筑设施拆除

根据矿山地质环境保护与综合治理有关要求，矿山生产过程中已形成的基建项目、辅助设施，在矿山终采结束后应及时拆除，与开采区一并综合治理为土地规划类型。对折除后的建筑垃圾应外运至建设规划主管部门拟定的填埋处。矿山临时建筑设施拆除主要是生活区建筑垃圾拆除约200m³。

③土地平整工程

矿区土地平整主要为露天采场+140m底板平台、碎石加工场及堆料场、生活办公区。露天采场+140m底板平台平整面积11501㎡，碎石加工场及堆料场翻耕及平整面积16500㎡，生活办公区翻耕及平整面积1200㎡，共需平整面积29201㎡，按“大平小不平”要求机械场地平整即可。排土场在覆土工程时，按1m厚开挖堆放的土方，逐步推进，边开挖边平整。

④生物种植工程

平整后种植生物复绿，台阶上种植乔木和爬藤，分别种植2排，间距2m，马占相思与爬藤相间种植。台阶总长2465m，树种纵排间距2m，需要乔木2465株，爬藤2465株。台阶底板+140m平台、碎石加工厂及堆料场、生活办公区翻耕平整后，面积29201㎡，种植乔木，树间距3m×3m，合计植树3245株。排土场平整后面积为16100㎡，树间距3m×3m，合计植树1789株，排土场坡面坡顶和坡底种植爬藤，爬藤间距1×1m，坡面总长约300m，共需种植爬藤600株。

⑤树种选择

原矿区周边大部分都是灌木林，土地较为肥沃，考虑树种对气候的适应性及生长能力，选择项目原区域或周边生长的树种，环境适应能力强、抗逆性好、栽植容易，能改善矿山环境质量，本方案选用马占相思作为树种。

⑥养护工程

项目区降雨量充沛，矿区面积小，植被前3个月靠人工养护，待木苗成活后，可利用大气降雨自然灌溉，不规划水利工程设施。

3、技术措施

a、表土收集措施

根据矿山在施工中可能要压占和损毁的地方进行表土的采集、堆存，表土采集范围为矿区的开挖区。为避免表土采集工作过分的超前而加剧水土流失和环境损毁，在采集过程中应根据矿山的生产进度有计划地进行；并及时将采集的表土堆放到表土堆存点进行暂时存贮以待后用。

b、采矿场区域复垦措施

在开采期间，将剥离的土石分开，在复垦时，将早期剥离的表土运回，覆土，植上木苗，最后进行三个月的种植成活养护。

c、建筑设施拆除技术措施

矿山闭坑后，采用人工和机械设备对矿区范围内的临时建筑物进行拆除。

4、工程量汇总

露天采场复垦单元复垦工程量见表3.21。

表3.21   土地复垦工程量表汇总

| 阶段 | 治理工程 | 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地复垦 | 露天采场、碎石加工场、排土场、生活区 | 1 | 土方运输 | m3 | 20394.85 | 闭坑阶段 |
|  |  | 2 | 临时建筑设施拆除 | m3 | 200 |  |
|  |  | 3 | 场地整理 | M2 | 29201 |  |
|  |  | 4 | 植树 | 株 | 7499 |  |
|  |  | 5 | 植树三级养护（三个月） | 株/月 | 22497 |  |
|  |  | 6 | 台阶及坡面种植爬藤 | 株 | 3065 |  |
|  |  | 7 | 爬藤三级养护（三个月） | 株/月 | 9195 |  |

### （四）含水层破坏修复

经预测评价，矿体最低开采标高高于当地侵蚀基准面和地下水位标高，不会受地下水、地表水的影响；不会影响到矿区及周围生产生活供水。因此，矿山无需对此专门设置含水层破坏治理工程，只进行地下水水质变化监测。

### （五）水土环境污染修复

经预测评价，矿体最低开采标高高于当地侵蚀基准面和地下水位标高，不会对地下水、地表水的产生影响。矿石不含有毒有害物质，对水资源、水环境影响小，因此不需要特别的保护措施。生活污水集中排放，并做好无害化处理，交由附近村民用于植被浇灌，不可直接排放到附近溪流与水塘中。矿山无需对此专门设置水土环境污染修复工程，只进行地下水水质变化监测。

### （六）矿区土地复垦监测和管护

1、 目标任务

土地复垦监测内容包括土地损毁与土地复垦效果的监测。土地损毁监测是利用本方案附图中的土地损毁现状及预测图为底图，以每个土地损毁单元为一个监测区，标明监测区范围拐点，监测人员根据矿山生产进度，将监测区每年新增的土地损毁范围标注在底图上，统计损毁的地类、面积，并记录；土地复垦效果监测包括复垦地类监测、土壤理性化性状监测、植被恢复监测、复垦配套工程监测，其中地类监测要求监测人员对监测区复垦地类、面积、地面坡度、有效土层厚度、耕表层厚度、耕层砾石量等进行监测，土壤理性化性状监测要求监测人员对复垦为园地地类的PH值、有机质、碱解氮、速效磷、速效钾、重金属含量等进行监测，植被恢复监测要求监测人员对复垦为园地的菠萝、种植密度、高度、成活率、单位面积蓄积量、郁闭度以及复垦为草地的草种、覆盖度等进行监测，复垦配套工程监测要求监测人员对复垦配套的截排水沟等工程是否齐全完好、能否发挥作用、损毁部分修复状况等进行监测。

制订合理可行的措施监测各复垦单元土地损毁情况及各复垦阶段的复垦效果，为下一阶段复垦工作提供参考。同时，根据项目特点及项目区所在区域的自然特征，有针对性的采取管理和保护措施，保证复垦工作符合设计要求。复垦土地和配套工程尚未交还土地权属人之前，其管护工作由土地复垦义务人或项目承担单位负责，复垦土地和配套工程交还土地权属人之后，管护工作由土地权属人负责。

2、措施与内容

监测措施：用卷尺或手持GPS野外定点损毁范围、面积，对照土地利用现状图记录损毁地类等对地表损毁情况进行监测。

监测内容：复垦区土地损毁监测，记录损毁范围、面积、地类、权属等，并与预测结果进行对比分析。

管护措施：根据《土地复垦技术要求与验收规范》（DB 45/T 892-2012）相关规定，本项目管护期定为0.5年，监测频率4次/年，每次2人为一组开展野外作业，主要对复垦后的草地进行抚育护理。

管护内容：主要包括补植、病虫害防治、防火、防止人畜践踏和毁坏、自然灾害造成的损毁修复等，对复垦区植被生长情况进行监测；同时应对修建的截排水沟、沉砂池等工程现场巡查和检查，发现受自然灾害或认为损坏的应及时处理，确保复垦配套工程的完好和正常使用，并将管护情况进行记录；管护人员应将每次管护活动情况和管护数据记录，及时整理建档。

3、主要工程量

矿区土地复垦监测和管护主要工作为人工巡视观测，监测期为半年。其具体工作量见表3.22

表3.22   管护措施工程量表

| 监测场地 | 监测内容 | 监测方法 | 监测期 | 监测频次 | 监测工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采矿场及工业场地（碎石加工场、排土场等场地） | 管护工程 | 人工巡视观测 | 半年 | 半年4次，每次2人 | 4次 |

## 四、地质环境治理与土地复垦工作部署

### （一）总体工作部署

矿山地质环境治理总体部署：矿山地质环境保护与恢复治理方案要与矿山主体工程同时进行设计、施工和验收。矿山建设初期应完成截排水沟等主要防灾、减灾工程措施，生产期应完成边坡的监测点布设并进行监测，后期闭坑后全面完成恢复治理相关措施，切实贯彻“预防为主，防治结合”的方针。。

土地复垦工作总体部署：在矿山闭坑后，工程复垦期为0.5年，复垦工程结束后，要对所复垦的植被进行为期6个月的管护，矿山服务年限为3.7年，本方案服务年限为4.7年。

### （二）阶段实施计划

1、矿山地质环境治理实施计划

（1）0.4年基建期地质环境治理计划安排

该阶段主要工作安排包括：①上山道路开拓和外围排水沟工程修筑；②当年已形成采场边坡的监测点布设。

（2）开采期3.3年的工作计划安排

该阶段主要工作：①当年已形成的采场最终边坡上清扫平台排水沟工程；②当年已形成的采场最终边坡上的危石清理工程；③当年已形成采场、排土场边坡的监测点布设；④按计划定期对已布设的监测点进行监测。

（3）闭坑后1年的工作计划安排

闭坑后，对采场、道路和工业场地等场地整治与复绿。全面完成矿区地质环境的恢复治理工程包括生物、工程和监测措施。

2、土地复垦阶段实施计划

土地复垦工作将分阶段进行。考虑到本项目的开采方式及时序，本方案的土地复垦工作计划大体分成3个阶段进行。

（1）基建期复垦工作计划安排

该阶段主要工作安排包括：

从基建期起，对露天采场首采平台、运输道路、工业场地的表土进行剥离；修筑截水沟。

（2）矿山生产阶段工作计划安排

该阶段主要工作为对复垦区损毁土地进行监测；对临时损毁土地进行复垦。

（3）矿山闭坑阶段年工作计划安排

该阶段土地复垦主要工作包括：

闭坑后，将堆存在临时排土场的表土清运至台阶平台、采坑底板；将露天采场、碎石加工场地、生活办公区、排土场等藏地复垦为林地；对复垦土地质量和植被进行监测和管护。

### （三）近期年度工作安排

（1）矿山地质环境治理工作安排

近期矿山地质环境治理工作主要对露天采场首采平台、运输道路、工业场地的表土进行剥离；修筑表土临时堆场挡土墙。

（2）近期土地复垦工作安排

本矿区近期土地复垦工程主要为表土剥离，其中从基建期起，对露天采场、运输道路、工业场地拟损毁土地的表土进行逐步剥离。

## 五、经费估算与进度安排

### （一）经费估算依据

1、《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031.1-2011) ；

2、《土地复垦质量控制标准》(TD/T1036-2013) ；

3、《财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标

准的通知》财综〔2011〕128 号）；

4、《土地开发整理项目预算定额标准》（财政部、国土资源部，

2012 年版）；

5、《海南省国土环境资源厅矿山地质环境保护与治理暂行规定》

（琼土环资储字[2007]12 号）；

6、《海南省建设工程计价定额 2011》(房屋建筑与装饰工程) ；

7、《海南省房屋建筑与装饰工程定额》（2011）；

8、《海南省房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2013）；

9、《海南省园绿化与仿古建筑工程综合定额》（2013）；

10、《海南省市政工程计价定额》（2011）；

11、《海南省建设工程工程量清单计价规范》（2013）；

12、《海南省建筑工程主要材料市场信息》2017.7

13、《海南省建设工程造价信息价》（2017.4）；

14、海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通

知》（琼建定〔2014〕280 号）；等并参考本地市场的实际情况进行编

制。

计算方法：

使用《广联达计价软件》。该项目概算由工程施工费、设备费、其他费用(包括工程监理费、项目管理费、预备费组成)

工程施工费=直接费+间接费+税费

直接费包括直接工程费+措施费

直接工程费=人工费+材料费+施工机械使用费

人工费=工程量×定额工费单价

人工费定额依据有关要求按琼建[2016]326 确定

材料费定额：材料消耗量依据《预算定额》记取，材料价格依据

《工程造价信息》

间接费用包括工程招标费、工程监理费、设计费、管理费。

### （二）矿山地质环境治理工程经费估算

1、总工程量与投资估算

矿山地质环境治理工程包括：矿山地质环境保护预防工程和矿山地质灾害治理。矿山地质环境治理工程属于矿山生产建设阶段的治理工作，在开采过程中完成，其治理资金纳入生产成本，不计入治理经费。矿山地质环境治理工程总工程量见表3.23，矿山地质环境治理工程量（含生产建设阶段监测工程量）投资估算为506913.84元（见表3.24）。

表3.23  矿山地质环境治理工程量汇总表

| 治理阶段 | 治理工程 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质环境保护与土地复垦预防 | 安全警示牌 | 安全警示 | 块 | 22 | 生产建设阶段 |
|  | 安全隔离带 | 种植野菠萝 | 株 | 1572 |  |
|  |  | 野菠萝三级养护（三个月） | 株/月 | 4716 |  |
|  | 铁丝网围栏 | 铁丝网 | m | 2466 |  |
|  |  | 水泥立柱（混凝土） | m³ | 27.8 |  |
| 矿山地质灾害治理 | 边坡修整 | 边坡危石清除 | m³ | 500 |  |
|  | 排水系统 | 截、排水沟人工挖土方 | m3 | 195 |  |
|  |  | 水泥抹面硬化 | ㎡ | 1170 |  |
|  | 排土场挡土墙 | 片石 | m3 | 144 |  |
|  |  | 铁丝笼 | 公斤 | 1440 |  |
|  | 台阶 | 干砌片石挡土墙 | m3 | 986 |  |
|  | 边坡监测 | 监测点制作 | 点 | 3 |  |
|  |  | 边坡稳定性监测点 | 次 | 48 |  |
|  |  | 人工监测 | 次 | 96 |  |

表3.24       矿山地质环境治理工程投资估算表

| 行号 | 序号 | 项目名称 | 取费说明 | 费率 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 | 实体项目费 | 分部分项合计 |  | 360719.88 |
| 2 | 1 | 其中：人工费 | 分部分项人工费 |  | 163264.26 |
| 3 | 二 | 措施项目费 | 措施项目合计 |  |  |
| 4 | 1 | 其中：人工费 | 组织措施人工费+技术措施项目人工费 |  |  |
| 5 | 2 | 施工技术措施项目费 | 技术措施项目合计 |  |  |
| 6 | 3 | 施工组织措施项目费 | 组织措施项目合计 |  |  |
| 7 | 3.1 | 其中：安全文明施工费 | 安全施工基本费+安全文明施工费浮动部分 |  |  |
| 8 | 3.2 | 其中：临时设施费 | 临时设施费 |  |  |
| 9 | 3.3 | 其中：雨季施工增加费 | 雨季施工费 |  |  |
| 10 | 3.4 | 其中：夜间施工增加费 | 夜间施工费 |  |  |
| 11 | 三 | 其他项目费 | 其他项目合计 |  |  |
| 12 | 四 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费+其中：危险作业意外伤害保险费 |  | 20293.06 |
| 13 | 5 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |
| 14 | 6 | 其中：社保费 | (工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03 | 29.5 | 18660.42 |
| 15 | 7 | 其中：危险作业意外伤害保险费 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施项目人工费 | 1 | 1632.64 |
| 16 | 五 | 价差 | 人工价差+材料价差+机械价差 |  | 40666.78 |
| 17 | 8 | 人工价差 | 人工价差 |  | 30227.8 |
| 18 | 9 | 材料价差 | 材料价差 |  | 10111.84 |
| 19 | 10 | 机械价差 | 机械价差 |  | 327.14 |
| 20 | 六 | 不含税工程造价 | 实体项目费+措施项目费+其他项目费+规费+价差 |  | 421679.72 |
| 21 | 七 | 税金 | 不含税工程造价 | 11 | 46384.77 |
| 22 | 八 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+税金 |  | 468064.49 |
| 23 | 九 | 工程监理费 | 含税工程造价 | 3.3 | 15446.13 |
| 24 | 十 | 项目管理费 | 含税工程造价 | 2 | 9361.29 |
| 25 | 十一 | 预备费 | 含税工程造价 | 3 | 14041.93 |
| 26 | 十二 | 经费估算合计 | 八-十一项之和 |  | 506913.84 |

2、单项工程量与投资估算

矿山地质环境保护预防工程和矿山地质灾害治理单项工程量与投资估算详见附表2 矿山地质环境保护预防工程和矿山地质灾害治理工程预算书。

### （三）土地复垦工程经费估算

1、总工程量与投资估算

矿山土地复垦工程属于矿山闭坑阶段的复垦工作，在开采结束后完成，其治理资金纳入治理经费。本项目土地复垦总工程量见表3.25（含闭坑后的边坡监测工程），矿山土地复垦工程投资估算为749,880.86元，见表3.26。土地复垦工程不需要外部运输土壤，直接利用原有表土整理即可满足复垦需求。

表3.25  复垦工程量汇总表

| 阶段 | 治理工程 | 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地复垦 | 露天采场、碎石加工场、排土场、生活区 | 1 | 回填区 土方运输 | m3 | 20394.85 | 闭坑阶段 |
|  |  | 2 | 临时建筑设施拆除 | m3 | 200 |  |
|  |  | 3 | 场地整理 | M2 | 29201 |  |
|  |  | 4 | 植树 | 株 | 7499 |  |
|  |  | 5 | 植树三级养护（三个月） | 株/月 | 22497 |  |
|  |  | 6 | 台阶及坡面种植爬藤 | 株 | 3065 |  |
|  |  | 7 | 爬藤三级养护（三个月） | 株/月 | 9195 |  |
|  | 植被管护工程 | 8 | 人工巡视观测 | 半年4次，每次2人 | 4次 |  |
| 边坡人工监测 | 9 | 闭坑后边坡稳定性监测点 | 次 | 2 |  |
|  | 10 | 闭坑后人工监测 | 次 | 6 |  |

表3.26              矿山土地复垦工程经费估算总表

| 行号 | 序号 | 项目名称 | 取费说明 | 费率 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 | 实体项目费 | 分部分项合计 |  | 534317.1 |
| 2 | 1 | 其中：人工费 | 分部分项人工费 |  | 101423.7 |
| 3 | 二 | 措施项目费 | 措施项目合计 |  |  |
| 4 | 1 | 其中：人工费 | 组织措施人工费+技术措施项目人工费 |  |  |
| 5 | 2 | 施工技术措施项目费 | 技术措施项目合计 |  |  |
| 6 | 3 | 施工组织措施项目费 | 组织措施项目合计 |  |  |
| 7 | 3.1 | 其中：安全文明施工费 | 安全施工基本费+安全文明施工费浮动部分 |  |  |
| 8 | 3.2 | 其中：临时设施费 | 临时设施费 |  |  |
| 9 | 3.3 | 其中：雨季施工增加费 | 雨季施工费 |  |  |
| 10 | 3.4 | 其中：夜间施工增加费 | 夜间施工费 |  |  |
| 11 | 三 | 其他项目费 | 其他项目合计 |  |  |
| 12 | 四 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费+其中：危险作业意外伤害保险费 |  | 28308.18 |
| 13 | 5 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |
| 14 | 6 | 其中：社保费 | (工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03 | 29.5 | 27293.94 |
| 15 | 7 | 其中：危险作业意外伤害保险费 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施项目人工费 | 1 | 1014.24 |
| 16 | 五 | 价差 | 人工价差+材料价差+机械价差 |  | 61168.21 |
| 17 | 8 | 人工价差 | 人工价差 |  | 37181.6 |
| 18 | 9 | 材料价差 | 材料价差 |  | 5049.6 |
| 19 | 10 | 机械价差 | 机械价差 |  | 18937.01 |
| 20 | 六 | 不含税工程造价 | 实体项目费+措施项目费+其他项目费+规费+价差 |  | 623793.49 |
| 21 | 七 | 税金 | 不含税工程造价 | 11 | 68617.28 |
| 22 | 八 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+税金 |  | 692410.77 |
| 23 | 九 | 工程监理费 | 含税工程造价 | 3.3 | 22849.56 |
| 24 | 十 | 项目管理费 | 含税工程造价 | 2 | 13848.22 |
| 25 | 十一 | 预备费 | 含税工程造价 | 3 | 20772.32 |
| 26 | 十二 | 经费估算合计 | 八-十一项之和 |  | 749880.86 |

2、单项工程量与投资估算

矿山土地复垦单项工程量与投资估算详见附表3 矿山土地复垦工程预算书。

### （四）总费用汇总与年度安排

1、总费用构成与汇总

根据设计的工程量，按照上述有关定额标准估算，矿山地质环境保护与土地复垦方案预算总费用分为矿山地质环境保护治理工程费和土地复垦工程费，矿山地质环境保护治理工程在矿山开采阶段完成，其治理经费纳入生产成本；土地复垦工程在开采结束后实施，其经费属于治理经费。矿山地质环境保护与土地复垦方案预算总费用为1256794.7元，其中矿山地质环境保护治理工程费为506913.84元，土地复垦工程费为749,880.86元。

2、近期年度经费安排

近期工作为第一阶段，即2017年度对露天采场、运输道路、工业场地的表土进行剥离。

2017年度需要投入资金约50万元。

## 六、保障措施与效益分析

### （一）组织保障

健全的组织管理机构是土地复垦方案顺利实施的可靠保证，因此本矿区应建立由副矿长为组长、办公室主任为副组长、矿山专职环保和土地复垦管理人员等技术骨干力量为成员组成的土地复垦管理办公室，以负责土地复垦方案的具体施工、协调和管理的工作。土地复垦管理机构的主要工作职责如下。

1、认真贯彻、执行“预防为主、防治并重”的土地复垦方针，确保土地复垦工作的安全进行，充分发挥土地复垦工程的效益；

2、建立土地复垦目标责任制，将其列入工程进度、质量考核的内容之一，每年度或每小阶段向屯昌县国土局汇报土地复垦的治理情况，并制定下一阶段的土地复垦方案详细实施计划；

3、仔细检查、观测矿山生产情况，并了解和掌握现阶段的土地复垦情况及其落实状况，为管理机构决策本阶段和下阶段的方案与措施提供第一手基础资料，并联系、协调好管理部门和各方的关系，接受屯昌县国土局的检查与监督；

4、加强土地复垦有关法律、法规及条例的学习和宣传力度，组织有关工作人员进行环保、土地复垦知识的技术培训，做到人人自觉树立起矿山复垦意识，人人参与土地复垦的行动中来；

5、在矿山生产和土地复垦施工过程中，定期或不定期地对在建或已建的土地复垦工程进行检测，随时掌握其施工、绿化成活及生长情况，并进行日常维护养护，建立、健全各项土地复垦的档案、资料，主动积累、分析及整编复垦资料，为土地复垦工程的验收提供相关资料。

### （二）技术保障

针对本项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行，达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的各类材料，大部分就地取材，其它所需材料均可由市场购买，有充分的保障。项目一经批准，立即设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，项目实施单位必须严格按照复垦总体规划方案执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。

1、方案规划阶段，本矿区应委派技术人员与方案编制单位密切合作，了解方案中的技术要点。

2、复垦实施中，根据本方案的总体框架，与相关技术单位合作，编制阶段性实施计划，及时总结阶段性复垦实践经验，修订本方案。

3、加强与相关技术单位的合作，加强对国内外具有先进复垦技术项目区的学习研究，及时吸取经验，修订复垦措施。

4、根据实际生产情况和土地破坏情况，进一步完善《矿产资源开发利用与保护方案》，拓展矿产资源开发利用与保护方案报告编制的深度和广度，做到所有复垦工程遵循《矿产资源开发利用与保护方案》。

5、严格按照建设工程招投标制度选择和确定施工队伍，要求施工队伍具有施工总承包三级以上资质。

6、建设、施工等各项工作严格按照有关规定，按年度有序进行。

7、选择有技术优势和较强社会责任感的监理单位，委派技术人员与监理单位密切合作，确保施工质量。

8项目区配备相关的专业技术人员，加强对相关人员的技术培训，确保在项目的实施、监测工作中能及时发现问题。同时加强与相关单位（如保亭县国土、水保、环保局、农业、林业部门）的合作，定期邀请相关技术人员对项目区复垦效果进行监测评估。

9、管理人员除具有相关知识外，还须具有一定的组织能力和协调能力，在项目区复垦过程中能够充分发挥其领导作用，及时发现和解决问题。

### （三）资金保障

矿山地质环境保护与土地复垦所需的资金由矿山企业负责，所需资金由矿山采矿权人从其经营收入中支付，并按规定确保完成矿山地质环境保护与土地复垦任务，使矿山地质环境保护与土地复垦资金有充分的保障。治理资金的使用按《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》（国发[2017]29号）的有关要求执行。在矿山地质环境恢复治理实施过程中，自觉接受国土资源主管部门的监督。

### （四）监管保障

1、本矿区在建立组织机构的同时，将加强与屯昌县国土局的合作，建立共管机制，自觉接受屯昌县国土局和相关部门的监督管理。对监督检查中发现的问题将及时处理，以便复垦工程顺利实施。企业对主管部门的监督检查情况应做好记录，对监督检查中发现的问题应及时处理。监督机构对于不符合设计要求或质量要求的工程责令限期完成整改，直到满足要求为止。

2、按照复垦方案确定年度安排，制定相应的各复垦年规划实施大纲和年度计划，并根据复垦技术的不断完善提出相应的改进措施，逐步落实，及时调整因项目区生产发生变化的复垦计划。由本矿区土地复垦管理办公室负责按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，统一安排管理。以确保土地复垦各项工程落到实处。保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。

3、如本矿区不能履行复垦义务，现今缴纳土地复垦费并处以罚款。

4、坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。同时对施工单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。要求施工单位应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受屯昌县国土局的监督检查。

5、加强土地复垦政策宣传工作，深入开展“土地基本国情和国策”教育，调动土地复垦积极性。提高社会对土地复垦在保护生态环境和经济社会可持续发展中的重要作用的认识。保护积极进行土地复垦的村委会以及村民的利益，充分调动其土地复垦的积极性。提高社会对土地复垦在保护生态环境和经济社会可持续发展中重要作用的认识。

6、加强对复垦土地的后期管理。一是保证验收合格；二是使土地复垦区的每一块土地确确实实要发挥作用和产生良好的经济生态社会效益。

### （五）效益分析

土地复垦及环境治理效益包括经济效益、生态效益和社会效益三方面。

1、经济效益

土地复垦工程的经济效益主要体现在通过土地复垦工程对土地的再利用带来的林、草产值及复垦后果木产值。本项目通过土地复垦后恢复林地6.7hm2。

闭坑后的采坑覆土种植经济林，达到林业用地要求，土地产出效益较高，对当地经济发展起到一定的推动作用。项目的开展在一定程度上对优化当地产业结构，解决当地劳动力就业，促进新农村建设和社会稳定，形成当地经济与自然环境和谐发展的局面具有较为重要的作用，经济效益明显。

2、生态效益

本项目土地复垦方案土地复垦与生态环境工程有机结合，通过土地复垦有效恢复生态平衡，可涵养水源、保持水土、治理水土流失、防止土地退化，降低洪涝灾害的发生频率。项目实施后，能增加项目区内表土植被、治理水土流失，创造一个良好的生态环境。

土地是一个自然、经济、社会的综合体，同时也是一个巨大的生态系统。土地复垦是与生态重建密切结合的大型工程，它的实施对生态环境的影响表现在以下几个方面。

（1）防止水土流失效益

矿山的大规模开采，将对环境造成极大的破坏，并在一定程度上加剧项目区范围的水土流失。土地复垦工程通过植被恢复营造林草地，防止项目区生态系统退化及水土流失。

（2）对生物多样性的影响

复垦项目实施之后的植被覆盖率力争达到或超过实施之前的覆盖率，将有效遏制项目区及周边环境的恶化，在合理管护的基础上最终实现植物生态系统的多样性与稳定性。保持周边动物群落的稳定性和多样性，达到植物动物群落的动态平衡。

（3）对空气质量和局部小气候的影响

土地复垦通过对生态系统重建工程，将对局部环境空气和小气候产生正效与长效影响。具体来讲，植树、种草工程不仅可以防止水土流失，还可以通过净化空气继续保持本区域的良好的大气环境质量。

3、社会效益

矿区进行土地复垦，有效的改善了矿区环境，符合国家关于十分珍惜合理利用每一寸土地的国策。同时通过土地复垦方案的实施，一是有利于矿区及附近农林业的安全生产，实现当地社会经济的可持续发展；二是在矿区内营造适生的其他园地产区，不仅防治了区域水土流失，而且将会改善当地群众的生产、生活质量。

（1）土地复垦工程实施后，可以减少矿山开采工程带来的新增水土流失，减轻所造成的损失和危害，能够确保矿山的安全生产。

（2）矿山复垦能够减少生态环境破坏等问题，为工程建设区的绿化创造了良好的生态环境，有利于矿山职工以及附近居民的身心健康，从而能够提高劳动生产率。

（3）土地复垦后经营管理需要较多劳动力，因此也能够为矿山人民提供更多的就业机会，对于提高当地农民收入，维护社会安定起到积极的促进作用。

（4）土地复垦项目工程实施后，通过建设人工园地，恢复植被面积，对于合理调整项目区生产影响范围及周边地区的土地利用结构起到良好的促进作用，从而促进当地工农业协调发展。

土地复垦是关系国计民生的大事，不仅对生态环境有着重大意义，而且对全社会的安定团结和稳定发展也起着重要作用。综合可见，本复垦项目对当地社会发展会有较大的促进作用，具有较好的社会可行性。

### （六）公众参与

本矿山地质环境恢复治理及土地复垦方案完成后，申请国土资源管理部门组织有关专家、各主管部门代表进行评审，评审通过后方能实施；在编制项目报告书阶段，组成编制工作组，到项目现场所在地进行土地利用现状调查，并与屯昌县国土资源局共同参与项目地质环境恢复治理及土地复垦方案讨论，同时充分征求土地权属人的意见。

## 七、结论与建议

### （一）结论

（1）本矿山为新建项目，采用露天开采方式，设计生产能力为21.0万m3/年，闭坑后复垦0.5年，且对所复垦的植被进行为期0.5年的管护，矿山服务年限为3.7年，本方案服务年限为4.7年。本方案适用年限为4.7年。

（2）评估区重要程度为较重要区，矿山建设类型为大型，地质环境条件程度为中等，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》中矿山地质环境影响评估精度分级标准，将评估区地质环境影响评估等级定为二级。评估区总面积为14.8hm2。

（3）现状评估结论：矿区内存在一老采坑，边坡较为稳定，未发现崩塌、滑坡现象；土地资源受破坏程度较轻，地质地貌景观破坏程度较严重，地下水资源破坏较轻；评估区未发现崩塌、滑坡、泥石流和地面塌陷等地质灾害。

（4）预测评估结论：预测评估区未来矿山建设和开采对土地资源的影响较严重；对地形地貌景观的影响严重；对含水层的影响较轻；可能诱发的地质灾害类型有崩塌、滑坡、泥石流，采场及排土场发生崩塌、滑坡可能性小，影响较轻；采场发生泥石流的可能性小，危险性小，影响较轻；排土场发生泥石流的可能性小，危险性小，影响较轻。预测矿山地质环境影响程度分级为严重。

（5）根据评估区现状及预测地质环境影响程度，矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为重点防治区（Ⅰ区）、次重点防治区（Ⅱ区）和一般防治区（III区），总评估区面积为16.39hm2，其中重点防治区（Ⅰ区）为露天采场，面积约4.31hm2，占评估区总面积的26.30%，次重点防治区（Ⅱ区）为排土场、生活办公区、碎石加工场及堆料场、矿区道路等场地，面积为4.91hm2，占评估区总面积的29.96%。一般防治区（Ⅲ区）为重点、次重点防治区外围20m范围，面积为7.17hm²，占评估区总面积的43.74%。

（7）矿山地质环境保护与恢复治理的主要措施是：一是拦截、疏导地表水等工程措施；二是植被、绿化等生物措施；三是采场、排土场台阶边坡稳定性监测措施。

（8）矿山地质环境保护与土地复垦方案预算总费用分为矿山地质环境保护治理工程费和土地复垦工程费，矿山地质环境保护治理工程在矿山开采阶段完成，其治理经费纳入生产成本；土地复垦工程在开采结束后实施，其经费属于治理经费。矿山地质环境保护与土地复垦方案预算总费用为1,256,794.70元，其中矿山地质环境保护治理工程费为506,913.84元，土地复垦工程费为749,880.86元。

### （二）建议

（1）矿山在建设及开采过程中应注意植被修复等生态环境保护，完善水土保护工作，严禁破坏矿区周边植被，防止水土流失。

（2）加强地质环境保护意识，在矿山建设及采矿活动过程中做好水文地质、工程地质、环境地质监测工作和不良环境地质问题的防治工作。做到矿山开采建设与地质环境保护相结合，与矿山治理工程同步进行。

（3）矿山应制定并落实矿山地质灾害应急预案，建立矿山地质环境问题预警机制，杜绝重大地质灾害的发生。

（4）坚持动态设计、信息化施工原则，根据矿山具体情况提出针对性建议，在矿山开采过程中应及时向当地地质主管部门汇报情况。

（5）矿山建设和开采过程中要严格遵守国家相关法律、法规、标准及规范，发现问题及时解决，确实做好矿山地质环境的保护工作，提高企业的经济效益和社会效益。

（6）由于矿山开采破坏了山体原始的稳定构造和力学架构，再造的边坡岩体需很长一段时间才能恢复应力平衡和结构稳定。在下步设计注明的安全边坡较稳定是指整体而言，并不能决定局部地段的地质变异和某个个体的应力、应变异常，即使整体稳定的边坡在暴雨季节也可能发生小型的崩塌、滑坡、滚石等危害，因此应经常的检查、维护。

（7）矿山开采应按《开发利用与保护方案》进行，确保边坡的稳定。

（8）矿山地质环境防治措施应与矿山主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本方案提出的措施、经费估算以及工程进度依据《开发利用方案》编制，具体的实施方案应根据矿山的开采设计及施工设计编制。